## Slide 1
Projet de session
Hiver 2019 –GAE 702
Université de Sherbrooke
Par : Vincent le Falher
Analyse du potentiel d’énergie photovoltaïque à la ville de Sherbrooke
Notes: Bonsoir, mon nom est Vincent Le Falher.
Je vais vous présenter le résultat de mon projet de session qui est l'analyse du potentiel photovoltaïque à la ville de Sherbrooke.

## Slide 2
La Ville de Sherbrooke, avec son propre service de distribution d’électricité, cherche constamment à baisser ses acquisitions d’électricité d’Hydro-Québec. Une analyse des potentiels d’énergie solaire pourrait aider les citoyens et Hydro-Sherbrooke à implanter des panneaux photovoltaïques pour accompagner ses achats d’énergie à HQ.
Mots clés :
électricité; solaire; photovoltaïques (PV); panneaux solaires, PV; cellule PV; système PV; potentiel PV; facteur d’utilisation; coût de l’énergie; puissance en kW; énergie en kW/h.
Présentation de la problématique
Notes: Comme tous le monde ici, nous voulons diminuer notre dépendance et notre facture d’électricité auprès d'HydroQuébec, la ville de Sherbrooke aussi. La ville de Sherbrooke a des centrales hydroélectriques mais elle achète aussi de l’électricité auprès de HQ. Donc c’est intéressant de mesurer à quel point la production d’énergie avec les panneaux solaires peut être considéré.

## Slide 3
Notes: Attributs quantitatifs: caractéristiques des panneaux solaires(longueur, largeur, watt, poids), % superficie dédiée à l’installation, facteur d’utilisation, coûts min/max d’installation, potentiel PV, période d’amortissement, puissance minimale du système, etc;

## Slide 4
Merci

## Slide 5
Méthodologie
  Recherche et collecte des données;
  Création de la zone d’étude avec le ModelBuilder de ArcGIS:
    Arrondissement;
    Zone urbaine;
    Bâtiments;
      Ajout de l’attribut « area » en m2 pour chaque bâtiment;
      Ancrage d’adresse;

## Slide 6
Méthodologie
  Base de données postgreSQL avec extension postGIS:
    Polygone de la zone d’étude;
    Polygones des bâtiments;
    Attributs quantitatifs: caractéristiques des panneaux solaires, facteur d’utilisation, % superficie dédiée aux panneaux, coûts min/max d’installation, potentiel PV, période d’amortissement, puissance minimale du système, etc;
  Vues SQL
    Nombre de panneaux => capacité du système PV => énergie potentielle => coût installation => coût de l’énergie
  Classification et présentation dans QGIS

## Slide 7
Améliorations
Superficie potentielle de la surface hôte d’installation grâce aux données LIDAR;
Rôles des bâtiments pour déterminer le type de panneaux installés (résidentiel vs commercial)
S’assurer des calculs (potentiel énergie, coût de l’énergie $/KWh);
Intégrer des variables dans le ModelBuilder;
ModelBuilder plus évolué;
Déploiement derrière un géoserveur;
Permet d’évaluer le potentiel PV selon l’évolution des coûts;

## Slide 8
  Watt : Un watt (W) correspond à la puissance d’une machine qui a la capacité de fournir un joule toutes les secondes(1);
  Joule : Le joule (J) est une unité pour quantifier l'énergie, le travail et la quantité de chaleur(2);
  kW: La puissance d’une machine mesure sa capacité à délivrer ou consommer une quantité d’énergie par unité de temps(1);
  kWh : Énergie délivrée; 1 kWh correspond à l’énergie consommée par un appareil d’une puissance de 1 kW pendant une durée d’une heure (1 kW × 1 h) (1);
    Le kWh peut être converti en joules, sachant que 1kWh = 3,6×106 J(1).
  Facteur d’utilisation: pourcentage estimé de l’énergie totale produite en tenant compte des périodes de non-production d’énergie dues à de nombreuses raisons, comme la maintenance du système, aux aléas du temps, aux bris, aux grandes périodes de chaleur, aux impuretés déposés sur les cellules, etc. Hydro-Québec l’estime à 15% pour un système de panneaux PV.
  Coût de l’énergie (LCOE): capacité à produire de l’énergie sur une certaine période versus le montant investi.
Annexe : définitions

## Slide 9
Annexe: Potentiel éolien mondial1
Notes: (Global Commission on the Geopolitics of Energy Transformation, 2019)
Global Commission on the Geopolitics of Energy Transformation. (2019). The Geopolitics of the Energy Transformation. Récupéré sur Geopolitics of renewables Organisation: http://geopoliticsofrenewables.org/assets/geopolitics/Reports/wp-content/uploads/2019/01/Global_commission_renewable_energy_2019.pdf

## Slide 10
Annexe: Comparaison1
Notes: http://www.energybc.ca/converter.html

## Slide 11
Références
https://www.uihere.com/free-cliparts/farming-simulator-17-summer-season-autumn-clip-art-vector-cartoon-sun-1127073
Global Commission on the Geopolitics of Energy Transformation. (2019). The Geopolitics of the Energy Transformation. Récupéré sur Geopolitics of renewables Organisation: http://geopoliticsofrenewables.org/assets/geopolitics/Reports/wp-content/uploads/2019/01/Global_commission_renewable_energy_2019.pdf

## Slide 12
PLAN DE LA PRÉSENTATION
Présentation de la problématique
Méthodologie
Analyse des résultats
Conclusion